Arduino I – Einführungskurs
29. Oktober 2017
Christian Walther
Matthias Hofer
[Speaker Notes: Eintreffen, Kits auspacken Dauer: offiziell 3h, nach Belieben bis 4h Vorstellungsrunde: Erfahrung mit Elektronik, Programmieren? Konkretes Arduino-Projekt geplant?]

---
Agenda
Was ist ein Mikrocontroller, was ist Arduino?
Loslegen mit Software-Installation
Refresher Elektrizitätslehre
Digitale und analoge Inputs und Outputs
Kommunikation mit dem Computer
Töne erzeugen, Servo ansteuern
Ausblick

---
Was ist ein Mikrocontroller?
Einsatz von programmierbaren digitalen Rechnern:
Personal Computer
oder Mobilgerät
Desktop, Laptop, Spielkonsole, Tablet, Smartphone
Allzweck-Gerät
viel Rechenleistung und Speicherplatz
Mikroprozessor
Embedded-System
Digitaluhr, Kaffeemaschine, Verkehrsampel, Zahnbürste
optimiert für einen Zweck
klein und billig
alles nötige in einem Baustein
Mikrocontroller

---
Mikrocontroller interagieren mit der Welt
Sensoren
Taste
Drehknopf
Lichtsensor
Thermometer
Mikrofon
Aktoren
Lampe
Anzeige
Motor
Heizung
Lautsprecher
Mikro-
controller
(MCU, µC)
INPUT
OUTPUT

---
Mikrocontroller interagieren mit der Welt
Sensoren
Aktoren
GPIO Pin
General Purpose
Input/Output
Mikro-
controller
(MCU, µC)
INPUT
OUTPUT
+5V
GND
Programm

---
Was ist Arduino?
Ein Projekt mit dem Ziel, Bastlern, Künstlern und anderen Nicht-Ingenieuren den Einsatz von Mikrocontrollern zu ermöglichen.
  Produkte (open source)
    - Boards
    - Entwicklungsumgebung (IDE, Integrated Development Environment)
  Community
    - Foren, Tutorials etc.
      - http://forum.arduino.cc
      - http://playground.arduino.cc
    - Software-Erweiterungen: Libraries
    - Hardware-Erweiterungen: Shields
[Speaker Notes: Board mit Atmega 328P, es gibt andere, Uno ist älter, einfacher, robuster, Open-Source-Hardware IDE, open source, funktioniert auch mit Boards anderer Hersteller]

---
Entwicklungsumgebung (IDE) installieren
  https://www.arduino.cc/en/Main/Software
  Projektbuch S. 16
Beispielprogramm «Blink» laden
  Projektbuch S. 18
[Speaker Notes: Knopf «Hochladen» übersetzt das Programm in maschinenlesbaren Binärcode (von da kommen die Fehlermeldungen) und überträgt es. Die Übersetzung ist eine Einbahnstrasse, man kann kein Programm aus dem Arduino zurücklesen und in menschenlesbare Sprache zurück übersetzen. Sketches deshalb immer speichern.]

---
Stromkreise
Projektbuch S. 21
Strom-
quelle
Last,
Verbrau-
cher
Spannung
U = 5 V
0 V, GND
Potential
+5 V
Strom
I = 30 mA
I = 30 mA
+
–
[Speaker Notes: Strom fliesst im Kreis, überall entlang einer Leitung gleich viel, es geht nichts verloren Spannung wird gemessen zwischen zwei Punkten, analog zu Höhenunterschied im Gelände-Modell des Projektbuchs Bequemer: Potential an einem Punkt, erreicht durch Festlegen eines Nullpunkts (Ground), analog zu Höhe über Meer im Gelände]

---
Steckbrett (Breadboard)

---
Blink mit externer LED: Digitaler Output
Arduino
D13
Vorwiderstand
220 Ω
rot rot braun gold
Leuchtdiode
Light Emitting Diode
negativer Anschluss (Kathode):
kürzeres Bein,
flache Gehäuseseite
GND
[Speaker Notes: Wichtig bei LEDs: Vorwiderstand, sonst fliesst zu viel Strom und zerstört die LED Richtig herum einbauen, falsch herum geht nichts kaputt, aber sie leuchtet nicht Steckbrett so orientieren wie hier gezeigt, um Verwirrung zu vermeiden.]

---
Digital und Analog
+5V
GND
5V, ein, wahr, 1, high
0V, aus, falsch, 0, low
Digitales Signal
5V
0V
Analoges Signal
1
2
3
4
Digital Output
Analog Input
Digital Input

---
Programmstruktur
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);                       // wait for a second
}
Funktion
Kommentar
Funktions-
aufruf
{ } fasst Befehle zu Block zusammen
; schliesst Befehl ab
https://www.arduino.cc/en/Reference
Projektbuch S. 36

---
Digitaler Input
void setup() {
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
  int switchState = digitalRead(2);
  if (switchState == HIGH) {
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(200);
  }
  else {
    digitalWrite(13, LOW);
  }
}
braun schwarz orange gold (10 kΩ)

---
Digitaler Input
Input-Pin darf nicht unverbunden sein, sonst liest er undefinierte Werte.	Projektbuch S. 35
Arduino
D2
Pull-Down-
Widerstand
10 kΩ
braun schwarz
orange gold
GND
+5V

---
Digitaler Input
void setup() {
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
  int switchState = digitalRead(2);
  if (switchState == HIGH) {
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(200);
  }
  else {
    digitalWrite(13, LOW);
  }
}
Variable
Datentyp: int = Ganzzahl
gültig innerhalb des nächstäusseren {}-Blocks
=: Zuweisung
Entscheidung
wenn/dann/sonst
==: Vergleich
Gross-/Kleinschreibung beachten
Projektbuch S. 36–38

---
PWM-Output
Pulse-Width Modulation:
Spannung zwischen low und high simuliert durch schnelles Blinken
feste Frequenz (~490 Hz), variable Pulsbreite
vom Mikrocontroller in Hardware implementiert auf mit ~ markierten Pins
analogWrite(pin, duty) nimmt Wert zwischen 0 (immer aus) und 255 (immer ein), 128 = 50%
Projektbuch S. 53
[Speaker Notes: LED halb-hell leuchten oder Motor halb-schnell drehen lassen: wie geht das, wenn der Mikrocontroller nur ein und aus kann? Blinken, schneller als das Auge oder der Motor folgen kann, so dass ein Durchschnittswert resultiert: je grösser der Ein-Anteil der Periode, desto heller. Die Technik heisst Pulsbreitenmodulation und wird so häufig benötigt, dass der Mikrocontroller sie in Hardware kann, so dass nicht jedes Ein- und Ausschalten programmiert werden muss wie beim Blink-Programm, sondern der Output von selber blinkt, während das Programm andere Dinge tun kann.]

---
PWM-Output
void setup() {
  pinMode(3, OUTPUT);
}
void loop() {
  int brightness = 0;
  while (brightness < 255) {
    brightness += 51;
    analogWrite(3, brightness);
    delay(200);
  }
  while (brightness > 0) {
    brightness -= 51;
    analogWrite(3, brightness);
    delay(200);
  }
}
[Speaker Notes: Neues im Programm: while-Schleife: Block wird so lange wiederholt, wie die Bedingung erfüllt ist brightness += 51: Abkürzung für brightness = brightness + 51, ebenso -=]

---
Analoger Input
void setup() {
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
}
void loop() {
  int value = analogRead(A0);
  digitalWrite(4, value > 200);
  digitalWrite(5, value > 400);
  digitalWrite(6, value > 600);
  digitalWrite(7, value > 800);
}
value =	0	…	1023
0 V	5 V
Potentiometer
Projektbuch S. 43, 65
[Speaker Notes: Analoge Sensoren messen kontinuierliche Werte und setzen sie in kontinuierliche Spannung, z.B. zwischen 0 V und 5 V um. Mikrocontroller hat ADCs um damit umzugehen. Potentiometer als analoger Sensor: verstellbarer Widerstand, so aufgebaut, wie sein Schaltsymbol zeigt]

---
Serieller Monitor
void setup() {
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  int value = analogRead(A0);
  Serial.print("value: ");
  Serial.println(value);
  digitalWrite(4, value > 200);
  digitalWrite(5, value > 400);
  digitalWrite(6, value > 600);
  digitalWrite(7, value > 800);
  delay(200);
}
Projektbuch S. 43
[Speaker Notes: TX-LED leuchtet, wenn Daten übertragen werden Serielle Verbindung für Programm-Upload und Monitor läuft über Pins 0 und 1 (RX/TX), deshalb diese nicht als Input/Output verwenden, wenn der serielle Monitor verwendet wird.]

---
Töne erzeugen
void setup() {
}
void loop() {
  tone(8, 440, 200);
  delay(200);
  tone(8, 550, 100);
  delay(100);
  tone(8, 587, 100);
  delay(100);
  tone(8, 660, 100);
  delay(1600);
}
tone(pin, frequency, [duration])
https://www.arduino.cc/en/Reference/Tone
Projektbuch S. 71, 79
[Speaker Notes: Programm läuft nach Aufruf von tone() sofort weiter, es wird nicht auf das Ende des Tons gewartet – deshalb zusätzliches delay() Weitere Spezialitäten zu beachten: siehe Referenz]

---
Servo ansteuern (Buch Projekt 05)
Programm:
Datei ▸ Beispiele
▸ 10.StarterKit_BasicKit
▸ p05_ServoMoodIndicator
Projektbuch S. 64–67
[Speaker Notes: Analoge Sensoren messen kontinuierliche Werte und setzen sie in kontinuierliche Spannung, z.B. zwischen 0 V und 5 V um. Mikrocontroller hat ADCs um damit umzugehen. Potentiometer als analoger Sensor: verstellbarer Widerstand, so aufgebaut, wie sein Schaltsymbol zeigt]

---
Ausblick
- Kontrollstrukturen: mit if und while geht alles, manchmal ist for, switch, do while bequemer
- Logische Verknüpfungen: Und, Oder, Nicht
- Datentypen: was sind die Limiten von int, was gibts sonst noch? Ganzzahlen, Kommazahlen, Zeichenketten
- Mathe: Modulo, Bitmanipulation, Zufallszahlen, Trigonometrie
- Arrays: mehrere Werte in einer Variable
- Funktionen schreiben und verwenden
- Libraries verwenden
  Im Übrigen: die Sprache ist (fast) C++, es gilt jede C- oder C++-Referenz
- Mehr Sensoren: Licht, Temperatur (analog/digital), Feuchte, Distanz, Beschleunigung, Magnetfeld
- Mehr Aktoren: Servo, DC-Motor, Schrittmotor, LCD-Anzeige, LED-Strips, Relais
- Mit anderer Hardware sprechen: Real-Time Clock, RFID, SD-Karte, GPS, Internet

---
Quellennachweis:
Arduino-Uno-Foto von www.arduino.cc, CC BY-SA 3.0
Felssturz-Illustration aus dem Arduino-Projektbuch, © Arduino Srl., CC BY-NC-SA 3.0
Schaltungsskizzen erstellt mit Fritzing (http://fritzing.org), CC BY-SA 3.0
© 2017 Christian Walther ‹cwalther@gmx.ch›, FabLab Winti (www.fablabwinti.ch), CC BY-SA 4.0